Перечень сборочных единиц

Агрегат питания ДС-168 10.00.000Ч…………….......……..……3

Блок питателя ДС-168 10.06.000Ч…………..……..................…4

Питатель ДС-168 11.03.200 (в производстве с 01.2001г.)…….....6

Конвейер ДС-168 10.01.000Ч……………………………..…….…..9

Конвейер ленточный ДС-168 30.00.000Ч…………...............…13

| ДС-168 10.00.000Ч Агрегат питания |
| --- |
| Техническая характеристика |
| Количество бункеров, шт. | 5 |
| Вместимость одного бункера, м 3 | 16 |
| Ширина загрузки в бункер, м | 3,1 |
| Количество вибраторов на бункере, шт. | 2 |
| Шаг решётки блока, мм | 100 |
| Тип питателя | ленточный объёмный |
| Регулирование производительности питателя | изменением размера выгрузочного окна при помощи регулируемой заслонки |
| Производительность конвейера т/ч | 200 |
| Масса агрегата, кг | 19370 |
| Количество ж/д платформ для транспортирования | 3 |
| Электрооборудование | комплект, состоящий из пяти клеммных коробок и разводки проводов по блокам |
| Для удобства работы оператора рекомендуем приобрести дополнительно комплект преобразователей частоты, при помощи которого можно регулировать производительность питателей из кабины оператора. При этом расширяются пределы регулирования производительности питателя (15-120 т/ч). |

| ДС-168 10.06.000Ч Блок питателя |
| --- |
|  | 1.ДС-168 10.03.000 Блок питателя (масса 1410 кг). (ДС-168 11.03.200 Питатель, бункер, затвор регулируемый, вибратор). 2.ДС-168 10.02.000 Блок (Масса 1736 кг) (решетка, бункер, вибратор). 3.ДС-1686 20.03.000 Электрооборудование (клеммная коробка, кабели). Технические характеристики: Вместимость бункера, м3 16 Высота загрузки в бункер, м 3,4 Ширина загрузки бункера, м 3,1 Тип питателя ленточный Производительность, при ץ =1,5т/ч, Н=100мм(50 т/ч Производительность, при ץ =1,5т/ч, Н=200мм(100 т/ч Ширина ленты, мм 650 Мощность привода, кВт 1,5 |
| Дополнительно по желанию «Заказчика» может поставляться ДС-168 10.00.070 Лестница. Для удобства работы оператора рекомендуем приобрести дополнительно Комплект преобразователь частоты, при помощи которого можно регулировать производительность питателя из кабины оператора. При этом расширяются пределы регулирования производительности питателя (15-120 т/ч). |

| ДС-168 10.07.000Ч Блок питателя. |
| --- |
|  | 1.ДС-168 10.03.000 Блок питателя (масса 1410 кг). (ДС-168 11.03.200 Питатель, бункер, затвор регулируемый, вибратор). 2.ДС-168 10.02.000 Блок (Масса 1736 кг) (решетка, бункер, вибратор). 3.ДС-1686 20.03.000 Электрооборудование (клеммная коробка, кабели). 4.Комплект оборудования управления и регулирования производительности. Технические характеристики: Вместимость бункера, м3 16 Высота загрузки в бункер, м 3,4 Ширина загрузки бункера, м 3,1 Тип питателя ленточный Производительность, при ץ =1,5т/ч, 15-120 т/ч Ширина ленты, мм 650 Мощность привода, кВт 1,5 |
| В комплект поставки входит ДС-168 10.00.070 Лестница. |

ДС-168 11.03.200 Питатель (по запчастям) в производстве с 01.2001г

Масса 438 кг

| ДС-168 11.03.200 Питатель (по запчастям). в производстве с 01.2001г. |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт. кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ДС-168 10.01.210 ДС-168 10.05.020 код 332330224 ДС-168 10.05.021 ДС-168 11.03.220 ДС-168 11.03.500 ДС-168 11.03.221 Д587Б-1 01.02.175 ДС-168 11.03.250 ДС-168 11.03.270 ДС-168 11.03.260 (код 461130153) ДС-168 11.03.280 | Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 Двигатель (в сборе) входит: двигатель N=1,5кВт; п=1500 об/мин Шкив Редуктор (в сборе) в редуктор входит: Редуктор Звёздочка Шкив Барабан приводной в барабан приводной входит: Барабан Звёздочка подшипник 1309 ГОСТ 28428-90 Цепь (в сборе) | 9,5 22 19,6 2,4 69,2 1,8 78 60 3,9 2,8 | 780×89×89 334×205 64×115×115 450×293×270 84×108×108 1100×273×273 1034×273×273 55×207×207 L=1067 | 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 | вал, диски, обечайка Цепь ПР-25,4-6000 |

| 6. 7. 8. | Д587Б-1 01.02.040 Д587Б-1 01.02.003 код 256311246 | Барабан натяжной в барабан натяжной входит: подшипник 1207 ГОСТ 28428-90 Лента Ремень В(Б)-1250Ш | 52 26 | 890×273×273 | 1 2 1 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническая характеристика Тип ленточный, желобчатый Ширина ленты, мм 650 Мощность привода, кВт 5,5 Производительность, т/ч 200 (при (=1,5 т/м3) Масса ,кг 2780

| ДС-168 10.01.000 Конвейер (по запчастям). |
| --- |
| ДС-168 10.01.000 Конвейер (по запчастям) |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт, кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ДС-168 10.01.060 код 462200123 ДС-168 10.01.100 ДС-168 10.01.110 код 462200123 ДС-168 10.01.170 ДС-168 10.01.180 ДС-168 10.01.190 ДС-168 10.01.210 ДС-168 10.01.240 | Барабан приводной в барабан приводной входит: подшипник 3612 ГОСТ5721-75 Установка натяжки ленты в установку натяжки входит: Барабан натяжной в барабан натяжной входит: подшипник 3612-75 ГОСТ5721-75 Звёздочка Звёздочка Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 Опора | 130 151 125 12,4 16,0 3,5 9,5 6,2 | 1115×423×423 1190×423×423 960×423×423 84×235×235 110×249×249 269×89×89 780×89×89 930×170×255 | 1 2 1 1 2 1 1 54 9 2 16 | на редукторе на барабане в т.ч. 48 поддерживающих ленту и 6 боковых |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | ДС-168 10.01.290 ДС-158 50.05.080 Д587Б-1 03.00.150 код 461130153 ДС-168 10.00.001 Д587Б-1 02.00.012 Д709 30.02.041 код 332630221 код 417113375 | Цепь (в сборе) Цепь (в сборе) Барабан (отклоняющий ленту) в барабан входит: подшипник 1309 ГОСТ 28428-90 Лента Полумуфта Полумуфта Двигатель N=5,5 кВт, п=1500 об/мин Редуктор 1Ц2У-160-16-12У1 | 16,9 1,3 60,5 234 2,5 4 77 95 | 2262×42 518×24 956×564×564 58×174×174 88×(70×(173,1 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | цепь Пр-44,45-17240 цепь Пр-25,4-6000 на редукторе на двигателе |

ДС-168 30.00.000Ч Конвейер ленточный

Технические характеристики Тип ленточный, желобчатый Ширина ленты, мм 650 Угол наклона, град 17 Мощность привода, кВт 5,5 Производительность, т/ч 200 (при ץ=1,5 т/м 3) Масса, кг 2691

| ДС-168 30.00.000 Конвейер ленточный (по запчастям) |
| --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Масса 1шт.кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во | Примечание |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | ДС-168 10.01.060 код 462200123 ДС-168 10.01.100 ДС-168 10.01.110 код 462200123 ДС-168 10.01.170 ДС-168 10.01.180 ДС-168 10.01.190 ДС-168 10.01.210 ДС-168 10.01.240 | Барабан приводной в барабан приводной входит: подшипник 3612 ГОСТ5721-75 Установка натяжки ленты в установку натяжки входит: Барабан натяжной в барабан натяжной входит: подшипник 3612-75 ГОСТ5721-75 Звёздочка Звёздочка Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 Ролик съёмный в ролик входит: подшипник 180204 ГОСТ8882-75 Опора | 130 151 125 12,4 16,0 3,5 9,5 6,2 | 1115×423×423 1190×423×423 960×423×423 84×235×235 110×249×249 269×89×89 780×89×89 930×170×255 | 1 2 1 1 2 1 1 50 2 8 2 16 | на редукторе на барабане (в т/ч 2 боковых) |
| 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. | ДС-168 10.01.290 ДС-158 50.05.080 Д645-2 40.00.001 Д587Б-1 02.00.012 Д709 30.02.041 код 332630221 код 417113375 | Цепь (в сборе) Цепь (в сборе) Лента Полумуфта Полумуфта Двигатель N=5,5 кВт; п=1500 об/мин Редуктор 1Ц2У-160-16-12У1 | 16,9 1,3 268 2,5 4 77 95 | 2262×42 518×24 58×174×174 88×(70×(173,1 | 1 1 1 1 1 1 1 | Пр-44,45-17240 Пр-25,4-6000 на редукторе на двигателе |

# Text boxes

Установка асфальтосмесительная ДС-168

производительностью 130…160т/ч

Кременчуг

2004г.

Каталог запасных частей

Агрегат питания

и конвейер ленточный